## Slide 1: WiFi Radar
Tymon Woźniak
Notes: Projekt który mnie zaciekawił
Na wstępie podziękowania dla Patryka za kod implementujący nadajnik oraz kanał, pomogło mi to wdrożyć się w temat I usprawniło pracę.
Radar WiFi

## Slide 2: Koncepcja radaru pasywnego PCL
Illuminators of Opportunity
Porównanie sygnału bezpośredniego (referencyjnego) z sygnałem odbitym od celu. Zalety:
niewykrywalność,
niski koszt,
brak potrzeby licencji na pasmo.
Notes: Passive Coherent Location
System radarowy, który nie emituje własnego sygnału, lecz wykorzystuje istniejące transmitery
Geometria Bistatyczna: Nadajnik (Wi-Fi Access Point) i Odbiornik (Radar) są w różnych miejscach.

## Slide 3: Sygnał standardu 802.11 Non High Throughput (802.11a/b/g)
Wzór na sygnał OFDM (dziedzina czasu)
Parametry:
NFFT​: 64 podnośne
Δf: 312.5 kHz
Szerokość pasma: 20 MHz.
Aktywne podnośne: 52
Notes: Sygnał s(t) jest sumą zmodulowanych podnośnych:
Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
(rozmiar FFT).
(odstęp między podnośnymi).
(reszta to pasma ochronne i składowa stała DC).
5,5GHz

## Slide 4: Model Kanału
Gdzie:
bh​: Tłumienie
τh​: Opóźnienie czasowe
fD,h​: Przesunięcie Dopplera
n(t): Szum addytywny (AWGN)
Notes: Model Propagacji Wielodrogowej
Sygnał odebrany r(t) jest sumą przesuniętych i stłumionych kopii sygnału nadanego
(zespolona amplituda) dla h-tego celu.
(zależne od odległości bistatycznej R):
τ=R/c.
(zależne od prędkości v i częstotliwości nośnej fc​)

## Slide 5: Demodulacja OFDM
Usuwamy modulację (dane), aby uzyskać czystą transmitancję kanału H:
wzór na Dyskretną Transformację Fouriera (DFT):

## Slide 6: Estymacja Kanału
Dzielenie Widmowe
k: Indeks podnośnej
m: Indeks symbolu w czasie
Notes: wykorzystujemy fakt, że znamy treść nadawaną (sygnał referencyjny). Traktujemy radar jako estymator odpowiedzi impulsowej kanału (CIR).
(Symbol Division)
Uwaga: W praktyce stosujemy X[k,m]+ϵ w mianowniku, aby uniknąć dzielenia przez zero.
K (oś częstotliwości/odległości).
M (oś czasu/Dopplera).
Otrzymujemy macierze symboli w dziedzinie częstotliwości dla sygnału odebranego (Y) i referencyjnego (X).

## Slide 7: Tworzenie Mapy Odległość-Prędkość (Range-Doppler)
1. Profil Odległościowy (Range Profile):
2. Profil Dopplerowski (Doppler Profile):
Notes: Wykonujemy Odwrotną Transformację Fouriera (IDFT) wzdłuż osi podnośnych (k).
Wykonujemy Transformację Fouriera (DFT) wzdłuż osi czasu (m - kolejne symbole).

## Slide 8: Wyzwania i Problemy Implementacyjne
Listki Boczne (Sidelobes):
Rozwiązanie: Okienkowanie (np. okno Hamminga) przed FFT.
Pasma Ochronne i Dziura DC:
Rozwiązanie: Maskowanie (zerowanie) nieaktywnych podnośnych.
Duchy Preambuły (Range Ambiguity):
Preambuła (L-STF) jest periodyczna co 0.8μs (16 próbek).
Rozwiązanie: Usunięcie preambuły i przetwarzanie tylko pola danych
Notes: Sygnał OFDM jest prostokątny w czasie → widmo ma kształt sinc.
problem niejednoznaczności odległości (range ambiguity) w radarach impulsowych, tutaj wywołany specyficzną budową ramki komunikacyjnej.
Standard 802.11a nie używa wszystkich 64 podnośnych.
Brak danych na brzegach powoduje błędy przy dzieleniu Y/X.
Powoduje to pojawianie się fałszywych celów co 120 metrów.

## Slide 9: Rozdzielczość
Rozdzielczość Odległości (ΔR):
Zależy od pasma sygnału
Rozdzielczość Prędkości (Δv):
Zależy od czasu integracji i długości fali
Notes: Dokładność radaru

## Slide 10: Kod w matlabie